环保备案公告

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 建设内容 | 污染治理设施情况 | 污染物稳定达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产2500吨塑料制品项目 | 许昌依米特实业有限公司 | 将官池镇小韩庄 | 生产车间1座，办公楼1栋 | 1、项目厂区实施雨污分流，冷却水循环使用；生活污水经粪池处理后由附近村民运走用于农田施肥； 2、挤出成型废气引入光氧催化净化器进行处理后由15m高排气筒排放； 3、高噪声设备应采取隔音、减振和消声等降噪措施；4、一般固废集中收集，定期外售，不外排；生活垃圾集中收集，送至垃圾处理场处置。 | 经监测，各项污染物达标排放。 1、生活污水经粪池处理后由附近村民运走用于农田施肥，综合利用； 2、废气：满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求及无组织排放监控浓度限值要求； 3、噪声：满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准。 |
| 2 | 年产2万吨掺混肥项目 | 河南大四喜肥业有限公司 | 许昌市东城区祖师办事处高楼陈村广福仓储物流园内 | 掺混肥生产线1条、一座占地面积2200m2仓库、一座2层建筑面积400m2办公用房 | 废水：厂区设置旱厕，生活污水经沉淀池沉淀后用于周边农田施肥不外排 废气：自然通风 噪声：基础减震、厂房隔音 4、固体废物：固体废物建有一般固体废物暂存间 | 经监测 1、废水：经沉淀池沉淀后用于周边农田施肥不外排 2、废气：无组织排放的氨气、氯化氢可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级厂界标准值要求 3、噪声：满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 3096-2008）2类标准。 |
| 3 | 年加工1000套家居家装生产线 | 许昌兰卡木业有限公司 | 东城区蒋官池镇清潩河东侧瑞贝卡大道北侧 | 生产车间2座，办公楼一座 | 1、废水：喷漆水旋废水经过滤后废水循环使用，不外排；生活污水经沉淀处理后，定期用于厂区绿化、降尘，不外排； 2、废气：裁板粉尘采用袋式除尘器+车间密闭；打磨粉尘采用无尘打磨台+脉冲袋式除尘+车间密闭；喷漆及烘干采用干式喷漆+纤维棉过滤+UV高效光解净化装置+15m排气筒排放；； 3、噪声：基础减震、厂房隔音； 4、固体废物：固体废物建有一般固体废物暂存间；危险废物建设危废暂存间； | 经监测，各项污染物达标排放。 1、生活污水沉淀池处理后由附近村民运走用于农田施肥，综合利用； 2、废气：裁板粉尘、打磨粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；喷漆及烘干废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准的限值要求； 3、噪声：满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。 |
| 4 | 中瑞奥迪4S店项目 | 许昌市中瑞汽车销售服务有限公司 | 许昌市莲城大道与许州路交叉口向东100米路南 | 汽车展厅1座，机修车间4间，钣金车间 3 间，打磨车间2间，喷烤漆室1间，洗车房2间 | 废水：雨污分流，雨水经厂区雨水管网流入市政雨水管网，办公生活废水经化粪池处理、洗车废水经沉淀池和隔油池后，一起进入污水管网最后许昌瑞贝卡污水净化有限公司 2、废气：焊接烟尘采用焊接移动烟尘净化调入+15高排气筒；打磨粉尘过滤棉除尘净化装置+15高排筒；喷漆及烘干采用干式喷漆+纤维棉过滤+活性炭+15m排气筒排放； 3、噪声：基础减震、厂房隔音； 4、固体废物：固体废物建有一般固体废物暂存间；危险废物建设危废暂存间； | 经监测，各项污染物达标排放。 1、废水：综合废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。 2、废气：焊接烟尘、打磨粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；喷漆及烘干废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准的限值要求； 3、噪声：满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。 |
| 5 | 年产3000吨CPP流延膜项目 | 许昌嘉立包装材料有限公司 | 许昌市东城区邓庄办事处田庄社区四组 | 生产车间1栋（分为生产区、原料存放区、包材存放区、成品存放区）、办公楼1栋，建设CPP流延膜生产线一条，主要设备有：搅拌机3台、流延膜成套设备1套、分切机2台 | 1、废水：本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入许昌市东城三达水务有限公司处理。 2、废气：加强车间通风换气。 3、噪声：各生产设备运营时产生的噪声，通过减振垫，厂房隔声。 4、固体废物：固体废物建有一般固体废物暂存间。 | 经河南省政院检测研究院有限公司监测，各项污染物均达标排放。 废水：生活污水排放量0.5m3/d,COD325.5mg/L，氨氮4.32mg/L，污水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4三级标准要求。 废气：无组织排放的非甲烷总烃可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求； 噪声：满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 3096-2008）2类标准。 |
| 6 | 年产500套衣柜、200套厨柜项目 | 许昌县禾林衣柜厂 | 许昌市建安区将官池镇高楼村 | 生产车间（原料存储区、生产区、打包区、成品存储区） | 废气：封边过程产生的非甲烷总烃和下料、打孔等工序产生的粉尘；非甲烷总烃产生量较小，均无组织排放，下料、打孔等工序产生的粉尘经设备自带吸尘器处理，其余的无组织排放； 废水：本项目无生产工艺用水，厂区使用旱厕，产生污水仅为员工洗漱废水，直接用于厂区洒水抑尘； 固废：生活垃圾由环卫部门集中后运送至垃圾中转站，边角料收集后外售 噪声：高噪声设备安装减震垫、车间隔声 | 废气：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB12348-2008）无组织排放监控浓度限值为周界外最高浓度点1.0mg/m3；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB12348-2008）无组织排放监控浓度限值为周界外最高浓度点4.0mg/m3； 废水：项目污水不外排； 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求； 固废：满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求 |
| 7 | 奔驰3S店项目 | 许昌利星汽车销售有限公司 | 许昌市东城区前进路与许州路交叉口汽车公园D-10地块 | 奔驰3S店及配套服务设施 | 1、废水主要为生活污水和车辆冲洗废水，餐厅废水经隔油处理后同其他生活污水一起经化粪池处理后排放至市政污水管网，车辆冲洗废水经过隔油沉淀处理后排放至市政污水管网。 2、废气主要是喷漆废气，喷漆废气经过滤棉过滤+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放；油烟废气经油烟净化器处理后通过烟道排放。 3、厂房隔音及安装减震垫。 4、生活垃圾由环卫部门统一处置；危废严格执行“危废转移五联单”制度。 | 1、污水可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。 2、喷漆废气可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；油烟废气可以达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2标准。 3、噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、生活垃圾由环卫部门统一处置，危废执行“危废转移五联单”制度。 |
| 8 | 年产1.5万件面包糕点项目 | 许昌福馨食品有限公司东城区分公司 | 许昌市邓庄食品工业园区 | 面包糕点生产线（包含原料库、包材库、冷库、生产车间、包装间、成品库、洗涮间）等主体工程，办公及生活设施，给水、排水、供电等公用工程。 | 1、废水主要为生产废水和生活污水，生活污水经化粪池处理后由周边村民拉走肥田；生产废水主要为设备清洗水，经沉淀池沉淀处理后用于厂区绿化及洒水。 2、噪声通过设备安装减振垫、厂房隔声处理后排放。 3、生活垃圾由环卫部门统一处置；废弃食品有养殖户拉走用于养殖，废弃包装材料收集后暂存，定期出售。 | 1、噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 2、生活垃圾由环卫部门统一处置。 |